Dans quels cas faut-il remplir un plan de vol (FPL)?
Les principaux cas où un FPL est nécessaire sont les suivants:
- Vol à l’étranger (= passage de frontière).
- Survol maritime ne permettant pas à un aéronef de rejoindre la terre ferme en cas de panne.
- Vol de nuit hors vol local (à plus de 12 km du terrain de départ).
- Survol de régions inhospitalières (y en a-t-il en France ?)

Quand le remplir ?
Le plan de vol est à remplir au minimum 1/2 heure avant l’heure de départ du poste de stationnement, car il faut prévoir le délai de transmission et de prise en compte par les organismes de la circulation aérienne. Il doit être rempli le jour même, car aucune date n’y figure, il est donc valable implicitement à la date du jour.xx

Comment déposer un Plan de vol ?
Plusieurs possibilités :
Citon pour mémoire le Minitel :3614 Code PLN
Sur Olivia : xx ou par téléphone xx
ou sur l’imprimé Cerfa 47-0199 qui nous servira de référence pour l’exemple suivant. Remplissez le lisiblement et de préférence en lettres CAPITALES. Si un N° de dépôt vous est donné, conservez le soigneusement.

Combien de temps est-il valable ?
Il reste valable UNE HEURE après l'heure de départ indiqué (case 13, en heure Zulu).
S'il n'est pas "activé", avant ce délai, il expire naturellement.
Citons pour mémoire le dépôt en vol (plan de vol réduit), à réserver au cas d’urgence.
Ce n’est pas la procédure normale de dépôt.

Comment l’envoyer ?
Le plus simple est de le faxer à l’organisme concerné (par vous-même, ou via votre Aéroclub, ou par au bureau de piste). Il peut également être re-saisi par un employé administratif du bureau de piste et envoyé électroniquement. Vous devez dans ce cas en recevoir une copie informatique.

Comment l’activer, le clôturer ?
Il ne suffit pas de déposer un plan de vol, encore faut-il l’ACTIVER.
Sur un terrain contrôlé, il est activé automatiquement lors du 1er contact avec la tour (et clôturé automatiquement à l'arrivée).
Une mention explicite de son existence est cependant préférable ("... pour un vol sur Alderney, avec plan de vol VFR...", ou « de retour d’Alderney AVEC FPL VFR, etc…).
Il est possible également de l’activer par téléphone, notamment en cas d’arrivée ou de départ sur terrain non contrôlé ou en dehors des heures d'ouverture.
Une autre possibilité est de contacter un autre organisme de la circulation aérienne (un terrain contrôlé, Pari-info, …). L’organisme vous donnera l’heure d’activation (à noter).
Les clôtures de FPL se font exactement avec les mêmes moyens que l’activation.
Remarque : À partir du moment où le plan de vol n’est plus obligatoire, vous pouvez le clôturer à tout moment à condition de le signaler explicitement à un organisme.

Que doit-il comprendre ?
Voir l’exemple page suivante pour un exemple du contenu du formulaire standard.
Le plus simple est de déposer un plan de vol du terrain de départ au terrain de destination. Mais il peut également démarrer à partir d'un point en route (terrain, VOR, etc..) et clôturé en route également, il suffit de pouvoir contacter un organisme de la circulation aérienne.

Utiliser l’imprimé Cerfa N°47-0199						Exemple typique :

Case 7	Immatriculation de l'aéronef: 5 lettres (sans tiret)				FGAEJ

Case 8	Régles de vol:	V= VFR							V
			
Type de vol:		G = Aviation Générale				G

Case 9	Nombre d'aéronef:  1 ou 2 chiffres						01
Type d'aéronef: 	code OACI (Doc. 8463) ou ZZZZ, puis TYP/ en Case18	DR40
Catégorie de turbulence de sillage:	L =Light (< 136 kts < à 7 T)	L

Case 10	Equipement COM/NAV/APP:	si aucun équipement ou équipement H.S.	N
		si l'équipemnt correspondt à la route  OK	S
Equipement SSR:	(Transpondeur)	Néant	N
		(4 chiffres - 4096 codes)			A
		(4 chiffres - 4096 codes) + mode C (Alt)	S/C

Case 13	Aérodrome de départ & heure: Préciser le code			 	LFJS
					   ou ZZZZ, puis DEP/ en Case 18.
Indiquer l’heure de départ du Parking (FPL au sol) en heure Zulu		0730

Case 15	Vitesse de croisière:	en nœuds N999 ou en Km/h  K999 ((5%)		N0100
Niveau de croisière:	Pour niveau de vol 65, indiquez F065
				ou pour 2000 ft QNH, mettre A020
				ou, VFR si pas de FL ni d'altitude prévus		VFR
Route: Indiquer des points ne dépassant pas 30 Mn de vol ou 200 Nm	DVL/LFAU/La Hague
Franchissement frontière: indiquer en case 15 le point de franchissement,
il faudra préciser EET/ Pts significatifs en Case 18.

Case 16	Aérodrome de destination et durée totale estimée:
Mettre le code OACI, ou ZZZZ et DEST/ en case 18 				EGJA
Durée totale estimée:	 du décollage à l'arrivée verticale destination	0145
Aérodromes de dégagement:	(optionnel en VFR)				LFxx LFyy
					ou ZZZZ, et ALTN/ en Case 18

Case 18	Mettre 0 (zéro) si aucun renseignement
EET/	Points significatifs ou limite de la FIR et le temps estimé	EET/La Hague 0140
OPR/	Nom de l'exploitant. 							OPR/Nom du club
TYP/	Type d'aéronef si ZZZZ en case 9.
DEP/	Aérodrome départ si ZZZZ en case 13, 
DEST/	Aérodrome d'arrivée si ZZZZ en case 16.
ALTN/	Aérodrome de dégagement = ZZZZ en case 16.
RMK/	Toute remarque en clair si exigée par ATS.			RMK/VFR de Nuit

Case 19	Renseignements complémentaires:
Autonomie: à la suite de /E, indiquer les 4 chiffres en HHMM.		E/0400
Personnes à bord: à la suite de /P, indiquer le nb total de personnes	P/002
 			à notifier, si pas connu au moment du départ.		TBN (to be notified)
Radio:	si  poste portatif UHF 243.0						Entourer U
			"	VHF 124.5						Entourer V
			"	Radio Balise de Détresse (RDBA/ELBA).		R/E
Gilets de sauvetage 								J/L
Couleurs et marques de l'appareil.						A/WHITE/RED

Remarques : toujours indiquer un N° de téléphone				N/06 07 08 09 10

Nom du pilote commandant de bord					C/JP RENDU

Case "Déposé par": mettre le nom de l'organisme, du service, ou de la personne qui dépose le FPL.

| CIV(cloture FPL) | N° de téléphone |
| --- | --- |
| Reims | 03.26.05.03.08 |
| Paris | 01.69.57.66.62 |
| Brest | 02.98.44.79.63 |
| Bordeaux | 05.56.55.62.53 |
| Marseille | 04.42.96.49.31 |
| Autres numéros utiles |  |
| BdP Le Bourget (Dépôt FPL) | 01.48.62.53.14 |
| Fax Le Bourget (Dépôt FPL) | 01.48.62.65.04 |
| Roissy TWR (Clôture FPL) | 01.48.62.95.90 |

# Footnotes

Numéros à vérifier avant utilisation